#### L’incroyable E-maxx …..

De …..

« the best performing electric monster truck ever »

# LES PRINCIPES DE LA RADIOCOMMANDE POUR MODELE REDUIT

Initialement dérivées de celles développées pour l'aéromodélisme, les radiocommandes de voitures actuelles sont conçues spécifiquement pour cet usage. L'ensemble comprend 4 parties distinctes: le boîtier d’émission, le boîtier de réception, le (ou les) servo(s), le variateur.

## Le boîtier d’émission (l’émetteur ou « la radiocommande » ) :

Il  existe principalement deux catégories : les émetteurs à manches et les émetteurs à volant (voir ci-dessous).

Ce sont normalement des émetteurs à 3 voies : une pour commander la direction, l'autre pour le variateur de vitesse et le troisième pour le réglage de la boite à vitesse. Deux systèmes de réglage, baptisés TRIM, permettent d'ajuster la position neutre des deux premières voies. On trouve aussi souvent des commutateurs pour inverser leur sens, c'est en général les seuls réglages sur les radios d'entrée de gamme.

Il existe des radios avec une multitude d'autres réglages possibles, destinées à la compétition : réglage du débattement de direction, réponse exponentielle du servo de direction, réglage de la puissance de freinage ( utile surtout en thermique ) et bien d'autres encore... Les radios les plus modernes disposent d'un affichage LCD avec des menus déroulants pour les programmer.

L'émission se fait en modulation d'amplitude (AM) sur les modèles bas de gamme, ou en modulation de fréquence (FM) dans la bande des 26 MHz, 41 MHz ou 72 MHz ( les seules qui soient autorisées en voiture RC (Radiocommandée) ). Bien sûr, lors d'une course, chaque voiture doit utiliser une fréquence différente des autres ( on la modifie par échange des quartz de l'émetteur et du récepteur ou par programmation ).

Le boîtier de réception ( ou récepteur ):

C'est un simple boîtier installé à bord de la voiture, qui reçoit et interprète les ordres émis par l'émetteur. En électrique, il est généralement alimenté directement par la batterie de propulsion.

Pourquoi module-t-on un signal ?

La réception d'un signal nécessite des antennes dont les dimensions dépendent de la longueur d'onde du signal en général de l'ordre de λ / 2 ).Un signal haute fréquence HF sera facilement transmissible (H.F correspond à des fréquences supérieures à 100 MHz), soit des longueurs d'onde λ = c / F donc L < 3.108/ 108 =3m ; soit une antenne de longueur inférieure à 3m.

Par contre , pour les signaux B.F ( f de l’ordre de 20 Hz) la longueur d'onde sera beaucoup plus grande et cela nécessiterait des antennes démesurées et le signal serait rapidement atténué.

Exemple : Pour f = 10 Hz,  L = 3.104 m soit une antenne de 15 km. Le but de la modulation est de translater le spectre d'un signal B.F(sons, musique , parole ) vers les H.F pour pouvoir le transmettre facilement par voie hertzienne.

La radio, la télévision, les lignes téléphoniques ou la radiocommande de modèle réduit utilisent le procédé de modulation. Le signal H.F est appelé PORTEUSE, le signal B.F est appelé SIGNAL MODULANT .

## CONSTITUTION  D’UNE CHAINE D’EMISSION ET DE RECEPTION :

## LES ACTIONNEURS :

### Les servomécanismes : (voir document « Les servomécanismes »)

On les appelle généralement les " servos ". Ce sont des organes électromécaniques qui transforment les ordres reçus par le récepteur en mouvements mécaniques.

En voiture électrique, on utilise la plupart du temps un seul servo, pour commander la direction ( s'il y a un variateur mécanique, il nécessite un second servo pour fonctionner ). Un servo est constitué d'un moteur électrique, d'une démultiplication par cascade de pignons, et d'un système d'asservissement permettant de vérifier que l’on a bien fait le déplacement voulu.

### Le variateur de vitesse :

C'est l'élément qui permet comme son nom l'indique de faire varier la vitesse de rotation du moteur. Autrefois, il s'agissait d'un simple rhéostat manœuvré par un servomécanisme ( ce principe, totalement dépassé aujourd'hui, reste utilisé sur certains modèles bas de gamme ). Cette fonction est aujourd'hui prise en charge par un variateur électronique.

C'est une série de transistors ( il peut y en avoir jusqu'à 9 ) qui commandent la vitesse du moteur par variation de la tension moyenne à ses bornes. La technique utilisé est la modulation de largeur d’impulsion ( MLI en français ou PWM en anglais ).

## COMMANDE  D'UN SERVO –MOTEUR :

Un servo-moteur traduit la durée d’une impulsion en angle de rotation. Le signal de commande de l’angle de rotation est une impulsion positive pendant un temps variable et court ( de 1 à 2 ms ) :

Cette impulsion  doit se répéter toutes les 20 ms environ ( 50 fois par seconde ). C’est la durée de 1 à 2 ms qui détermine la position angulaire du servomoteur. Une standardisation des valeurs s'est imposée :

1 ms --> limite basse (le servomoteur est à gauche par ex. )

1.5 ms --> neutre  (le servomoteur est en position médiane)

2 ms --> limite haute (le servomoteur est à droite par ex. )

L'impulsion de commande est fabriquée par le codeur du boîtier émission qui  par l’intermédiaire de la fonction émission HF  la transmet au récepteur HF . Elle est, après décodage, délivrée sur la prise de servo.

Si on désire commander plusieurs servomoteurs, il faut transmettre plusieurs signaux de commande par le même canal hertzien. La solution employée pour utiliser un seul émetteur implique une commande SERIE. C'est la PPM ( Pulse Position Modulation ).

## LE  CODAGE  PPM :

PPM = Pulse Position Modulation , c'est-à-dire codage par la position  relative des impulsions dans le temps. La durée de l’impulsion est directement proportionnelle à la position de la commande utilisée. Dans ce système il n’y a pas de détection d’erreur réalisée, donc si une erreur se produit dans la transmission elle est transmise directement à l’organe concerné (servo de direction, commande de la vitesse…) et entraînera un disfonctionnement de la voiture.

-Les impulsions fines durent 300 µs environ. ( c’est le temps de séparation de voie ou inter-voie ). C’est ce qui permet au système de décodage (désérialiseur) de comprendre qu’une nouvelle voie arrive.

-Les temps de voies se mesurent d'impulsion à impulsion ( souvent de front montant à front montant ) : t1, t2 ...  Les 300µs sont compris dans la durée de la voie. Donc chaque voie sera comprise dans une durée allant de 0.3 ms à 1.7 mS.

-La distance entre deux impulsions de même repère ( de "1" à "1" par ex.) est la durée de séquence Ds.

-Le temps séparant la dernière impulsion d'une séquence de la première de la suivante est le temps de synchronisation Tsy. On a bien sûr : Tsy = Ds - ( t1 + t2 +t3 + t4 + .. ). Ce temps est essentiel car il va

permettre au décodeur la reconnaissance sûre de l'impulsion du début de séquence.

Tsy doit donc être nettement plus grand que la durée maximale d'une voie ( 2 ms ) Il sera souvent de 7 à 8 ms.

Deux solutions sont envisageables et ont été utilisées :

-Ds constant : Par exemple 20 ms. Dans ce cas le temps Tsy varie avec la durée des temps de voies et

leur nombre, et peut devenir trop petit. C'était le cas des codeurs de 1ére génération .

-Tsy constant : Par exemple 8 ms. Cette fois le décodeur n'a pas de problème car c'est Ds qui varie en fonction des temps de voies et de leur nombre. ( Codeurs de 2ème .... génération ) . Cette valeur ne doit pas excéder 30ms ( sinon risque d'instabilité des servos ).

( La radio TRAXXAS fonctionne à Ds constant (20ms).

## ENVOI  DE LA TRAME VERS LE BOÎTIER DE RECEPTION

(On se place dans le cas de  la Modulation d’Amplitude.)

A l’émission (modulation) :

Signal modulant ( signal à transmettre )

Signal à transmettre (ou signal modulant)

Signal émis

## RECEPTION ET DECODAGE DE LA TRAME

A la réception (démodulation) :

Dans notre cas c’est de la modulation d’amplitude de type ASK (« Amplitude shift Keying »)

qui est utilisée : le signal modulant ne pouvant prendre que deux valeurs , on a :

- Présence de fréquence porteuse quand le signal modulant est à l’état logique haut

- Absence de fréquence porteuse quand le signal modulant est à l’état logique bas

## Le décodage (ou désérialisation) :

Cette fonction permet d’extraire, de la trame PPM reçue, les signaux de commande destinés aux différents servos :

## LES FRÉQUENCES AUTORISÉES (Document de l’ARCEP , Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes)

Décision N° 06-1101 du 26 octobre 2006 :

| Bandes de fréquences ou fréquences centrales | Largeur des canaux | Restrictions d’utilisation |
| --- | --- | --- |
| 26.810 – 26.920 MHz | 10 kHz |  |
| 26.995 ; 27.045 ; 27.095 ;27.145 ; 27.195 MHz | 10 kHz |  |
| 40.66 – 40.71 MHz | 10 kHz |  |
| 41.005 – 41.055 | 10 kHz | Modèles réduits de type aéromodélisme seulement Jusqu’au 31 décembre 2010 uniquement |
| 41.055 – 41.105 MHz | 10 kHz | Modèles réduits de type aéromodélisme seulement |
| 41.105 – 41.205 MHz | 10 kHz |  |
| 72.2 – 72.5 MHz | 20 kHz |  |

Puissance apparente rayonnée limitée à 100mW.

# Présentation du véhicule :

Le système support de l'étude est le modèle radio-commandé E-maxx de chez Traxxas (http://wwww.traxxas.com)

C'est un modèle réduit au 1/10è d’un « monster truck » à quatre roues motrices et propulsion électrique.

# Caracteristiques mécaniques :

# Constituants électriques du véhicule:

## Les moteurs :

Il s’agit de 2 moteurs à courant continu à balais de MABUCHI MOTOR montés en parallèle.14,4V/100W ( ref mabuchi :RS-550/VC ;

ref Traxxas : Titan 550)

Caractéristiques :

| A vide | Au rendement maximum | bloqué |
| --- | --- | --- |
| Vitesse | Courant | Vitesse | Courant | Couple | puissance | Couple | courant |
| Tr/min | A | Tr/min | A | g.cm | W | g.cm | A |
| 19800 | 1.30 | 17620 | 10.5 | 660 | 119 | 5994 | 85 |

## Le récepteur :

Il réceptionne le signal hertzien

à 27MHz en modulation

d’amplitude et en extrait les 3

signaux :

- vitesse (vers le variateur)

- servo boite

- servo direction

## Le variateur EVX de Novak electronics :

Il a été spécialement conçu pour l’E-Maxx.

Il fournit l’énergie électrique aux 2 moteurs Titan. Il est alimenté directement par les accumulateurs (connecteurs Tamyia) et alimente aussi le récepteur sous 5V par le cordon servo 3 fils.(non visible sur la photo).

caractéristiques :

- Piloté par microcontrôleur (68HC908)

- Programmation aisée par 1 bouton

- Priorité radio pour conserver le contrôle de la direction même quand la batterie est déchargée.

- 3 profils de conduite :

- Profil 1 (normal) Marche avant , freinage, marche arrière. La technologie « smart braking » de Novak réduit la vitesse avant de passer en marche arrière afin d’économiser la boite de vitesse et de réduire l’échauffement. Marche AV et AR sont proportionnelles.

- Profil 2 : (pour la course) Marche AV seule et freinage.

- Profil 3 : (marine) Marche avant , 25% de marche AR, freinage.

- Tension d’alimentation :12 éléments, 			14,4V DC

- Moteur limite : 							19 tours minimum (taille 550)

- « ON » résistance par MOS :		 			0.006(

- courant continu (à (amb=100°F, 38°C)			30A

- courant crète max						160A

- retard à la marche AR après « smart braking »		0s

- tension d’alimentation récepteur (BEC)			5V

- courant BEC							1,5A

- fréquence PWM						1000 Hertz

- protection thermique

## Les accumulateurs :

Le véhicule est équipé de 2 batteries de 6 accumulateurs NiCd de 7,2V soit 14,4V au total. La capacité est de 2400mAh.

Il est aussi possible d’utiliser des accumulateurs NiMh.

L’autonomie est d’environ 1/4h avec les accus livrés.(dépend de la capacité des accus, du pilote, du terrain ..)

Il est possible d’ajouter un 7ème accumulateur au pack de 6 pour augmenter la puissance.

## Les servos :

Ils sont au nombre de 2 : la direction et la boite de vitesse.

Modèle 2055 pour la direction ; 2018 pour la boite.

Couple 80 Oz.in  1pour le 2055  (mais  insuffisant pour faire tourner correctement les roues à l’arrêt).

## La radiocommande TQ-3

- Il s’agit d’un modèle à volant  3 voies

(vitesse, direction, boite).

- Position du neutre réglable (profil AV 70/AR 30 ou

50/50 par commutateur non visible sur la photo)

- 27MHz AM

- Codage PPM

- Remplacement aisé du quartz

- LED (ON/OFF et batteries déchargées

clignotement)

- 2 potentiomètres permettent d’ajuster

le neutre des servos direction et vitesse

- Livré avec 8 piles alcalines AA 1,2V

# Footnotes

Battery Eliminator circuit : permet de supprimer la batterie du récepteur

1 1Oz (ounce, once) = 28,35g; 1 inch (pouce) = 25,4mm; 1Oz.inch = 72g.cm

# Text boxes

Boite  2 vitesses

Batterie

Direction

Vitesse

Boite

.  .  .

Signal  (blanc)

+5V (rouge)

Masse (noir)

Vers les moteurs

Vers les accus

LED et bouton de programmation

Radiateur sur mesure

Le microcontrôleur (68HC908)

Le régulateur BEC et les drivers de MOS

De généreuses surfaces cuivrées

La batterie de 8 MOSFET IRL3803

Direction

Vitesse

Commande boite

Potentiomètres de réglage du neutre

Marche/arrêt

LED

Inversion sens des commandes

La « trame PPM »

Signal porteur

Suppression de la partie négative

Signal reçu

Détection d’enveloppe

Trame

PPM

reçue

Signal de commande servo 1

Signal de commande servo 2

Signal de commande servo 3

Signal de commande servo 4